STAGE MUR CHAUFFANT

22-23 septembre

L’île Arné

Formateur Bruno Thouvenin

Purgeur

Important si les canalisations ont un diamètre > 20 mm. Sinon le circulateur suffit.

Puissance  et taille du mur chauffant

100 à 140 w par m2. Bruno a déjà testé à 160 m2.

Soit 2/3 à ½ surface du sol.

Pour éviter la sensation d’inconfort

Eviter la sensation d’inconfort est important mais la T° du mur < T° du corps.

Donc la température du mur ne doit pas excéder 37° (température d’un corps sain ;-))))

Fuite dans le PER

S’il y a un trou dans le PER (dans un mur chauffant) -> fuite de 5 à 10 litres d’eau.

Puis sertir ou mettre un raccord.

Point de rosé

Pas de problème si l’isolant est respirant

La terre

Pas de DTU actuel mais test en cours.

2 possibilités :

- Ajouter du sable si trop d’argile

- Ajouter de la fibre pour structurer la terre.

Faire un test d’environ 50 cm2

| Terre pure | Terre / X sable 0 sable | Terre/2 x sable 0 sable | Terre/3 x sable 0 sable |
| --- | --- | --- | --- |
| Terre/x paille 0 sable |  |  |  |
| Terre/2 X paille 0 sable |  |  |  |

Logiciel pour calculer les besoins énergétique

Thermexcel (80 euros) super logiciel qui donne les besoins énergétiques de manière très précise.

Plan pour les murs chauffant

Pose des rails pour les PER

Acheter des rails en plastiques qui seraient visser sur les esseliers (avec un ajout d’un planche de 27 mm par exemple). Marque UPINOR, par exemple.

Note : le rail se visse dans la brique avec des vis à bois (70 mm environ). Si nécessaire : mettre une cheville.

Calcul rapide pour le calcul du pas

Pas de 12,5 cm dans les chambre et voir de 10 cm dans la salle de bain.

Acheter un ressort pour tordre les PER

Exemple de cloison phonique

Isolation phonique

Faltex : (faire recherche) : très bon isolant phonique.

Pour UNE BOULCE 100 m maxi

Additif en brique creuse

Il existe des mini-brique creuse de 7 cm qui permettent de mettre les murs chauffants. Intéressant pour gagner en inertie et ne pas avoir les rainures à creuser ou des rails à visser.

Température et besoin énergétique

1°C en moins = 7% de besoin en moins.

D’où l’intérêt d’avoir une maison à 19° plutôt qu’à 20.

Attention au calcul des thermicien qui est basé sur les jours les plus froid -10°C voir -15°C .

Sensation de confort

Moyenne entre les températures ambiante et rayonnantes des parois dans lesquelles on se trouve.

# Text boxes

Mur en pisé ou en brique

Enduit de corps : terre/paille

Tuyaux de PER

Corps d’enduit de 2 cm

Cloison

Copeau du bois

Boucle à environ 20 cm